## Slide 1: SDR无线电接收机设计与实现
2026届本科毕业设计中期答辩
汇报人：贾晓晨 (22211428)
专业：通信工程
学院：电子信息工程学院，北京交通大学

## Slide 2: 项目背景与核心任务
项目背景：
  SDR技术利用处理器通过软件编程实现调制、解调和滤波，提高灵活性并降低成本。
核心任务：基于树莓派和RTL-SDR开发独立无线电接收机。
关键技术指标：
  频率：50-470MHz；解调：WFM, NFM, AM
  支持直接输入(VF)及频道存储调用(VM，≥100个)
  最大扫频宽度2MHz，音频功率≥0.5W，支持3.5mm及电池/USB供电

## Slide 3: 总体方案与技术路线
硬件架构：RTL-SDR采集射频，树莓派(Linux)主控。
软件架构：
  基带处理：GNU Radio构建信号流图完成下变频与解调。
  通信控制：ZMQ传输底层频谱数据，XMLRPC控制频率/增益。
  前端交互：Python + PyQtGraph开发亮色主题实时渲染UI。

## Slide 4: 已完成的工作
软件与算法实现：
  GNU Radio端成功验证WFM、NFM、AM解调流图。
  完成定制化UI开发，实现频谱图实时显示与自上而下的瀑布图。
  代码深度重构，将Python主程序拆分为多文件模块，提高可维护性。
结构设计：
  使用SolidWorks完成外壳建模，并为3D打印拆分为上下壳。

## Slide 5: 攻克的技术难点
难点1：频谱数据对齐偏差
  确认GNU Radio输出的FFT已平移(Shifted)，移除Python端冗余的二次平移，精准还原频谱对齐。
难点2：高频UI刷新导致的CPU瓶颈
  引入PyQtGraph与ZMQ异步数据接收，大幅降低树莓派负载，保障渲染流畅度。

## Slide 6: 尚需完成的工作及计划安排
4月上旬：完成3D打印机壳制作与硬件实物组装。
4月中旬：开发调制方式自动识别算法，实现100个频道的存储(VM)功能。
4月下旬：调试0.5W音频放大电路，开展室外实地扫频与解调演示。
5月份：整理软硬件测试图纸及数据，撰写毕业设计论文。